| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | a.水环式≤11KW b.极限真空：-0.095Mpa c.转速：≤1460r/min d.最大抽速：≥400m3/h e.传动方式：直联传动 f.密封:氟橡胶机械密封 |
| 2 | 水箱 | 容积：≥0.3 m3;材质304不锈钢 管路材质：镀锌管; 安装方式：卧式 液位计：有机玻璃 液位开关：高低位液位开关 自动补水：电磁阀 自动排水：溢流口 |
| 3 | 储气罐 | 1m3（碳钢） |
| 4 | 控制系统 | 1套PLC控制系统，控制2台真空泵（进口压力传感器、电器） |

设备参数